## Slide 1: Impact des nouvelles techniques sur le maintien de la qualité des pommes
P. Westercamp, Ctifl / Cefel
C. Coureau, Ctifl / La Morinière
Projet Casdar

## Slide 2: Fermeté Comparaison XLO (O2 < 1%) / AC classique
Chart: Nombre d’essais avec écart de fermeté
| Granny | Pink Lady / Rosy Glow | Golden | Autres variétés
XLO > AC | 7 | 5 | 5 | 6
Diff. non significative | 4 | 2 | 0 | 6
Sur 35 essais, 23 avec différence significative
Longue conservation, mesure après 7-10 jours à t° ambiante
(mais tendance AC ≥ XLO) pour la plupart

## Slide 3: Fermeté Comparaison ACD / XLO (O2 < 1%)
Chart: Nombre d’essais avec écart de fermeté
| Granny | Pink Lady / Rosy Glow | Golden | Autres variétés
ACD > XLO | 1 | 1 | 1 | 0
Diff. non significative | 8 | 2 | 3 | 5
Différence significative : seulement 3 essais / 21
(dans 5 essais, légère tendance ACD ≥ XLO)

## Slide 4: Fermeté Valeurs moyennes sur Granny Smith
Chart: Fermeté en fin d’essai (kg/cm²)
| AC (2-2,5 % O2) | AC sans éthylène | XLO | ACD | SmartFresh + AC
fermeté | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.8
Longue conservation, mesure après 7-10 jours à t° ambiante
Moyenne sur 10 essais
(6,2 - 7,7)

## Slide 5: Fermeté Valeurs moyennes sur Golden
Chart: Fermeté en fin d’essai (kg/cm²)
| AC (2-2,5 % O2) | XLO | ACD | SmartFresh + AC
fermeté | 5.1 | 5.9 | 6 | 6.5
Longue conservation, mesure après 7 jours à t° ambiante
Moyenne sur 5 essais (sortie avril-mai)
(4,6 - 5,4)

## Slide 6: Fermeté Effet sur Gala
(6,2 - 7,7)
Chart: Essai La Morinière 2010-2011 Conservation jusqu’à fin février
| AC 2 % O2 | ULO 1,5 % + Ecoscrub | XLO 1 % O2 | ACD 1 % O2
+ 24 h | 6 | 7.2 | 7 | 6.9
+ 7 j | 5.5 | 7.1 | 6.4 | 6.7
d
d
a
a
b
c
c
b

## Slide 7: Fermeté Comparaison des techniques
Basses teneurs en oxygène  fruits plus fermes qu’AC classique
AC dynamique proche de XLO ou légèrement supérieur
[SmartFreshSM + AC] significativement plus ferme que [O2 < 1 %] dans 19 essais sur 28 (écart se creuse à t° ambiante).
Trempage eau chaude 50°C  légère baisse de fermeté sur certaines variétés (notamment bicolores et Golden, mais pas Granny Smith)
Elimination de l’éthylène : effet plutôt positif sur la fermeté (différence parfois significative, ou tendance)

## Slide 8: Coloration / IR / acidité Comparaison des techniques
Basses teneurs en oxygène (XLO et ACD)  limitent l’évolution de la coloration verte de Granny et de la couleur de fond des bicolores (mais moins que le SmartFreshSM)
Peu d’effet des basses teneurs en oxygène sur le taux de sucre mais tendance à un meilleur IR final (longue conservation)
Basses teneurs en oxygène (XLO et ACD)  meilleur maintien de l’acidité (mais effet légèrement inférieur au SmartFreshSM)
Peu d’effet du traitement à l’eau chaude ni de l’élimination de l’éthylène sur ces paramètres (évolution de la coloration parfois légèrement ralentie dans des atmosphères sans éthylène)

## Slide 9: Brunissement interne Comparaison des techniques
Cœur rosé Granny Smith limité par XLO, ACD et SmartFreshSM (6 essais)
Brunissement interne Pink Lady® limité par SmartFreshSM et un peu par ACD (3 essais)

## Slide 10: Pourritures Comparaison des techniques
Très bon effet du traitement à l’eau chaude (48-50°C selon la variété)
Tendance à une réduction des gloeosporioses avec le SmartFreshSM et les très basses teneurs en oxygène
Photocatalyse à évaluer

## Slide 11: Autres critères visuels
Aspect graisseux (après évolution à température ambiante)  présent ponctuellement après stockage long en AC classique mais rare ou absent pour les autres techniques
Echaudure pédonculaire Pink Lady® réduite voire enrayée par les très basses teneurs en oxygène
Apparition ponctuelle de traces de phytotoxicité dans les essais de St-Rémy  favorisé par : récolte précoce, atmosphères sans éthylène (très basses teneurs en oxygène, taux de CO2 plus élevé ?)
Essais supplémentaires en cours pour tester différentes hypothèses

## Slide 12: Arômes et qualité nutritionnelle Bilan 2010-2013 (Christophe Aubert, Ctifl St-Rémy)
Résultats 2010-2011 Pink Lady®
+ d’arômes en froid normal
Réduction en AC, accentuée en ACD
Impact important du SmartFreshSM sur les arômes
Composés d’arômes

## Slide 13: Arômes et qualité nutritionnelle
Résultats 2012-2013 Granny Smith
Comparaison froid normal avec ou sans traitement SmartFresh
AC avec ou sans traitement SmartFresh
AC dynamique
Mesures après 1, 2 et 6 mois de stockage
Baisse de la vitamine C dès le 1er mois de stockage
Petite reprise de l’émission d’éthylène après 6 mois en ACD - Reste quasi nulle avec 1-MCP
Dégagement d’éthylène
Teneurs en vitamine C

## Slide 14: Arômes et qualité nutritionnelle Conclusion
Chute de la teneur en vitamine C après récolte mais niveau voisin en fin de conservation quelle que soit l’atmosphère (Granny Smith, 2 années d’étude)
  Très faible évolution de la somme des composés polyphénoliques après récolte quelle que soit la technique de stockage (Granny Smith et Pink Lady®, 2 années d’étude)
  Diminution des composés d’arômes en AC par rapport au froid normal. Baisse accentuée par l’AC dynamique et encore plus par le SmartFreshSM (Pink Lady®, 2010-2011)

## Slide 15: Qualité gustative Incidence des modes de conservation sur le goût (Pierre Vaysse, Ctifl Lanxade)
Analyse sensorielle et tests consommateurs :
  Variétés Granny Smith - Pink Lady® Rosy Glowcov - Belchard®
  Conservation : AC témoin ; XLO ; AC dyn ; AC+1-MCP
Rosy Glow
18 avril 2012
*
*
* significatif
*

## Slide 16: Qualité gustative Bilan 2010-2013 « goût »
Chart: Note moyenne jury
| Granny Smith 28/03/11 | Pink Lady®08/03/11 | Pink Lady®11/05/11 | Pink Lady® 23/02/12 | Pink Lady®18/04/12 | Belchard®25/04/13
ULO | 5.0833 | 4.5833 | 4 | 4.7273 | 5.25
AC dynamique | 3.8333 | 4.9167 | 4.5 | 4.625 | 4.5455
AC 1MCP | 2.4167 | 3.5 | 3.8333 | 4 | 4.6364 | 4.75
AC | 2.75 | 5.1667 | 4.5833 | 4.375 | 4.6364 | 5.1667
/ XLO

## Slide 17: Qualité gustative Bilan 2010-2013 « texture »
Chart: Note moyenne jury
| Granny Smith 28/03/11 | Pink Lady®08/03/11 | Pink Lady®11/05/11 | Pink Lady® 23/02/12 | Pink Lady®18/04/12 | Belchard®25/04/13
ULO | 7 | 6.3333 | 7.25 | 6.9091 | 4.4167
AC dynamique | 6.25 | 7.3333 | 6.9167 | 7.375 | 6.8182
AC 1MCP | 6.75 | 7.5 | 7.25 | 7.375 | 7.1818 | 5.8333
AC | 7 | 7 | 6.0833 | 6.75 | 6.3636 | 3.75
/ XLO

## Slide 18: Qualité gustative Conclusion
Critères de goût
  Réduction du goût global : avec 1-MCP et degré moindre XLO, augmentation note pomme verte.
Critères de texture
  Augmentation du croquant (1-MCP, XLO et AC dynamique)
  Effet variété : incidence sur Belchard®, plus faible sur Pink Lady® (texture particulière).
Tests hédoniques
  Pink Lady® : globalement satisfaction élevée, 1-MCP toujours moins bien notée (NS), peu d’incidence sur la texture ou témoin plutôt préféré (NS),
  Belchard® : pas de différences, effet sur la texture (1-MCP, XLO).